## Slide 1
STM32中断应用概览
零死角玩转STM32
淘宝：firestm32.taobao.com
野火论坛： www.firebbs.cn

## Slide 2
主讲内容
01
异常类型
02
NVIC简介
参考资料:《零死角玩转STM32》“STM32中断概览”章节
03
优先级的定义
04
中断编程

## Slide 3
中断简介
STM32 中断非常强大，每个外设都可以产生中断，所以中断的讲解放在哪一个外设里面去讲都不合适，这里单独抽出一章来做一个总结性的介绍。
本章如无特别说明，异常就是中断，中断就是异常。

## Slide 4
中断简介

## Slide 5
中断类型
系统异常，体现在内核水平
外部中断，体现在外设水平
有关系统异常和外部中断的清单可查阅参考手册第9章的向量表部分。

## Slide 6
NVIC简介
NVIC：嵌套向量中断控制器，属于内核外设，管理着包括内核和片上所有外设的中断相关的功能。
两个重要的库文件：core_cm3.h和misc.h

## Slide 7
NVIC寄存器
NVIC寄存器简介，core_cm3.h定义

## Slide 8
中断优先级的定义
优先级设定：NVIC->IPRx
优先级分组：SCB->AIRCR:PRIGROUP[10:8]
NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority) // core_cm3.h 1586行

## Slide 9
中断编程的顺序
1-使能中断请求
2-配置中断优先级分组
3-配置NVIC寄存器，初始化NVIC_InitTypeDef;
4-编写中断服务函数

## Slide 10
中断编程
使能中断请求
如何使能，需要配置哪个寄存器？

## Slide 11
中断编程
中断优先级分组
如何配置，需要配置哪个寄存器
NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup) // misc.c 96行

## Slide 12
中断编程
NVIC_InitTypeDef //misc.h 50行
1-NVIC_IRQChannel：中断源
2-NVIC_IRQChannelPreemptionPriority：抢占优先级
3-NVIC_IRQChannelSubPriority：子优先级
4-NVIC_IRQChannelCmd：使能或者失能

## Slide 13
中断编程
编写中断服务函数
1-中断服务函数名要怎么写？写错了怎么办？
2-中断服务函数要写在什么地方？

## Slide 14
THANKS
零死角玩转STM32
野火论坛： www.firebbs.cn
淘宝：firestm32.taobao.com