## Slide 1
如何用串口下载程序
零死角玩转STM32
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
安装USB转串口驱动
02
硬件连接
04
ISP一键下载原理分析
03
ISP一键下载

## Slide 3
ISP简介
1、ISP（In-System Programming）在系统可编程，指电路板上的空白器件可以编程写入最终用户代码， 而不需要从电路板上取下器件，已经编程的器件也可以用ISP方式擦除或再编程。
2、ISP通过芯片内部的自举程序（即Bootloader，由芯片厂家烧写好，不得更改）来选定一种串行的外设，对芯片内部的FLASH进行编程。

## Slide 4
ISP简介
3、最常用的ISP方式就是通过串口下载，最主要的优点就是成本低，缺点是只能用于下载程序，不能硬件仿真。
4、普通ISP和一键ISP，普通ISP在下载程序的时候需要手动配置BOOT的启动方式，而一键ISP则通过独特的硬件电路和上位机配合使用来达到一键下载的功能。

## Slide 5
安装USB转串口驱动
光盘资料\A盘（资料盘）\4-开发软件\
USB转串口驱动-CH340

## Slide 6
硬件连接
串口下载连接示意图
1、USB转串口模块在开发板上是一个独立的模块，可通过调帽与其他串口连接，USART1/2/3/4/5
2、只有USART1才具有串口下载的功能

## Slide 7
硬件连接
1、BOOT0和BOOT1通过调帽默认接地，RXD/TXD通过调帽默认接PA9/PA10。
2、用USB线连接电脑和开发板的”USB转串口”。

## Slide 8
MCUISP下载软件配置
光盘资料\A盘（资料盘）\4-开发软件\串口下载软件

## Slide 9
ISP一键下载原理分析
BOOT启动方式选择
注意：开发板中的BOOT0和BOOT1均通过调帽接GND

## Slide 10
ISP一键下载原理分析

## Slide 11
ISP一键下载原理分析

## Slide 12
ISP一键下载原理分析
1、配置BOOT为ISP模式，BOOT1硬件固定为GND。RTS输出低，S8550导通，BOOT0被拉高。
2、复位，NRST为低，让系统重新启动进入ISP模式。DTR输出高，S8050导通，NRST被拉到跟RST一样的低电平。
3、系统进入ISP模式后，RTS维持低，让BOOT0维持高，同时释放复位，维持在ISP状态
4、ISP下载完毕之后，程序自动运行，（通过上位机控制）

## Slide 13
ISP一键下载原理分析
上位机需要这样设置
RTS低电平进入BootLoader，DTR高电平进入复位
232标准（mcuisp软件就是按照这个标准设计的）
逻辑1：-3~-15V， 逻辑0：+3~+15V
TTL标准
逻辑1：3.3V， 逻辑0：0V

## Slide 14
ISP一键下载原理分析

## Slide 15
THANKS
零死角玩转STM32
论坛： www.firebbs.cn
淘宝：fire-stm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺