## Slide 1
电源管理—实现低功耗
零死角玩转STM32
淘宝：www.firebbs.cn
论坛： www.chuxue123.com
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
STM32的电源管理简介
03
电源管理相关的库函数及命令
04
电源管理实验
参考资料:《零死角玩转STM32》
“电源管理—实现低功耗”章节
02
低功耗模式

## Slide 3
电源管理—实现低功耗
STM32的功耗模式
按功耗由高到低排列，STM32具有运行、睡眠、停止和待机四种工作模式。上电复位后STM32处于运行状态时，当内核不需要继续运行，就可以选择进入后面的三种低功耗模式降低功耗，这三种模式中，电源消耗不同、唤醒时间不同、唤醒源不同，用户需要根据应用需求，选择最佳的低功耗模式。三种低功耗的模式说明见下表。
这三种低功耗模式层层递进，运行的时钟或芯片功能越来越少，因而功耗越来越低。

## Slide 4
电源管理—实现低功耗
模式 | 说明 | 进入方式 | 唤醒方式 | 对1.2V区域时钟的影响 | 对VDD区域 时钟的影响 | 调压器
睡眠 | 内核停止，所有外设包括M4核心的外设，如NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行 | 调用WFI命令 | 任一中断 | 内核时钟关，对其他时钟和ADC时钟无影响 | 无 | 开
 |  | 调用WFE命令 | 唤醒事件 |  |  | 
停止 | 所有的时钟都已停止 | 配置PWR_CR寄存器的PDDS +LPDS 位+SLEEPDEEP位 +WFI或WFE命令 | 任一外部中断( 在外部中断寄存器中设置) | 关闭所有1.2V区域的时钟 | HSI和HSE的振荡器关闭 | 开启或处于低功耗模式( 依据电源控制寄存器的设定)
待机 | 1.2V 电源关闭 | 配置PWR_CR寄存器的PDDS +SLEEPDEEP位 +WFI或WFE命令 | WKUP 引脚的上升沿、RTC闹钟事件、NRST 引脚上的外部复位、IWDG 复位 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 关

## Slide 5
电源管理—实现低功耗
在睡眠模式中，仅关闭了内核时钟，内核停止运行，但其片上外设，CM4核心的外设全都还照常运行。
有两种方式进入睡眠模式，它的进入方式决定了从睡眠唤醒的方式，分别是WFI(wait for interrupt)和WFE(wait for event)，即由等待“中断”唤醒和由“事件”唤醒。睡眠模式的各种特性见下表：
1.睡眠模式
特性 | 说明
立即睡眠 | 在执行 WFI 或 WFE 指令时立即进入睡眠模式。
退出时睡眠 | 在退出优先级最低的中断服务程序后才进入睡眠模式。
进入方式 | 内核寄存器的SLEEPDEEP = 0 ，然后调用WFI或WFE指令即可进入睡眠模式； 另外若内核寄存器的SLEEPONEXIT=0时，进入“立即睡眠”模式，SLEEPONEXIT=1时，进入“退出时睡眠”模式。
唤醒方式 | 如果是使用WFI指令睡眠的，则可使用任意中断唤醒； 如果是使用WFE指令睡眠的，则由事件唤醒。
睡眠时 | 关闭内核时钟，内核停止，而外设正常运行，在软件上表现为不再执行新的代码。这个状态会保留睡眠前的内核寄存器、内存的数据。
唤醒延迟 | 无延迟。
唤醒后 | 若由中断唤醒，先进入中断，退出中断服务程序后，接着执行WFI指令后的程序；若由事件唤醒，直接接着执行WFE后的程序。

## Slide 6
电源管理—实现低功耗
在停止模式中，进一步关闭了其它所有的时钟，于是所有的外设都停止了工作，但由于其1.2V区域的部分电源没有关闭，还保留了内核的寄存器、内存的信息，所以从停止模式唤醒，并重新开启时钟后，还可以从上次停止处继续执行代码。停止模式可以由任意一个外部中断(EXTI)唤醒。在停止模式中可以选择电压调节器为开模式或低功耗模式，可选择内部FLASH工作在正常模式或掉电模式。停止模式的各种特性见下表：
2.停止模式

## Slide 7
电源管理—实现低功耗
2.停止模式
特性 | 说明
调压器低功耗模式 | 在停止模式下调压器可工作在正常模式或低功耗模式，可进一步降低功耗
FLASH掉电模式 | 在停止模式下FLASH可工作在正常模式或掉电模式，可进一步降低功耗
进入方式 | 内核寄存器的SLEEPDEEP =1，PWR_CR寄存器中的PDDS=0，然后调用WFI或WFE指令即可进入停止模式； PWR_CR 寄存器的LPDS=0时，调压器工作在正常模式，LPDS=1时工作在低功耗模式； PWR_CR 寄存器的FPDS=0时，FLASH工作在正常模式，FPDS=1时进入掉电模式。
唤醒方式 | 如果是使用WFI指令睡眠的，可使用任意EXTI线的中断唤醒； 如果是使用WFE指令睡眠的，可使用任意配置为事件模式的EXTI线事件唤醒。
停止时 | 内核停止，片上外设也停止。这个状态会保留停止前的内核寄存器、内存的数据。
唤醒延迟 | 基础延迟为HSI振荡器的启动时间，若调压器工作在低功耗模式，还需要加上调压器从低功耗切换至正常模式下的时间，若FLASH工作在掉电模式，还需要加上FLASH从掉电模式唤醒的时间。
唤醒后 | 若由中断唤醒，先进入中断，退出中断服务程序后，接着执行WFI指令后的程序；若由事件唤醒，直接接着执行WFE后的程序。唤醒后，STM32会使用HIS作为系统时钟。

## Slide 8
电源管理—实现低功耗
待机模式，它除了关闭所有的时钟，还把1.2V区域的电源也完全关闭了，也就是说，从待机模式唤醒后，由于没有之前代码的运行记录，只能对芯片复位，重新检测boot条件，从头开始执行程序。它有四种唤醒方式，分别是WKUP(PA0)引脚的上升沿，RTC闹钟事件，NRST引脚的复位和IWDG(独立看门狗)复位。
3.待机模式
特性 | 说明
进入方式 | 内核寄存器的SLEEPDEEP =1，PWR_CR寄存器中的PDDS=1，PWR_CR寄存器中的唤醒状态位WUF=0，然后调用WFI或WFE指令即可进入待机模式；
唤醒方式 | 通过WKUP引脚的上升沿，RTC闹钟、唤醒、入侵、时间戳事件或NRST引脚外部复位及IWDG复位唤醒。
待机时 | 内核停止，片上外设也停止；内核寄存器、内存的数据会丢失；除复位引脚、RTC_AF1引脚及WKUP引脚，其它I/O口均工作在高阻态。
唤醒延迟 | 芯片复位的时间
唤醒后 | 相当于芯片复位，在程序表现为从头开始执行代码。

## Slide 9
电源管理—实现低功耗
在以上讲解的睡眠模式、停止模式及待机模式中，若备份域电源正常供电，备份域内的RTC都可以正常运行、备份域内的寄存器及备份域内的SRAM数据会被保存，不受功耗模式影响。

## Slide 10
THANKS
零死角玩转STM32
论坛： www.firebbs.cn
淘宝：firestm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺