## Slide 1
LCD—液晶显示
零死角玩转STM32
淘宝：fire-stm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
显示器简介
02
液晶控制原理
03
秉火4.5寸液晶屏简介
使用FSMC模拟8080时序
04
参考资料:《零死角玩转STM32》
“LCD—液晶显示”章节
NOR FLASH时序结构体
05
FSMC初始化结构体
06

## Slide 3
LCD—液晶显示
秉火4.5寸液晶控屏简介
上一节讲解的屏幕其液晶控制器与液晶屏是完全分离的，且具有带控制器和不带控制器的版本，易于理解，下面来分析实验板标配的分辨率为480*854的4.5寸电阻触摸液晶屏。

## Slide 4
LCD—液晶显示
4.5寸电阻触摸屏实物

## Slide 5
LCD—液晶显示
标号处的液晶触摸面板由液晶屏和触摸面板组成，触摸面板和液晶面板是两个独立的部件，生产厂商把这两个部件帖在了一起，形成整体。
触摸面板引出的信号线引入到GT5688芯片，该芯片会对触摸信号进行采集并简化信号输出给外部控制器。
触摸面板的下方即为液晶面板，在它的内部包含了一个型号为ILI9806G的液晶控制器芯片(由于集成度高，所以图中无法看见)，该液晶控制器使用8080接口与单片机通讯，图中液晶面板引出的FPC信号线即8080接口(RGB接口已在内部直接与ILI9806G相连)，且控制器中包含有显存，单片机把要显示的数据通过引出的8080接口发送到液晶控制器，这些数据会被存储到它内部的显存中，然后液晶控制器不断把显存的内容刷新到液晶面板，显示内容。
标号处的是PCB底板，它主要包含了液晶屏的电源控制电路，另外，PCB底板与液晶触摸面板通过FPC排线座连接，然后引出到排针，方便与实验板的排母连接，也可以使用FPC接口与核心板连接。

## Slide 6
LCD—液晶显示
ILI9806G液晶控制器简介
本液晶屏内部包含有一个液晶控制芯片ILI9806G，它的内部结构如下图：

## Slide 7
LCD—液晶显示
该芯片最主核心部分是位于中间的GRAM(Graphics RAM)，它就是显存。GRAM中每个存储单元都对应着液晶面板的一个像素点。它右侧的各种模块共同作用把GRAM存储单元的数据转化成液晶面板的控制信号，使像素点呈现特定的颜色，而像素点组合起来则成为一幅完整的图像。
框图的左上角为ILI9806G的主要控制信号线和配置引脚，根据其不同状态设置可以使芯片工作在不同的模式，如每个像素点的位数是8、16还是24位；可配置使用SPI接口、8080接口还是RGB接口与MCU进行通讯。MCU通过SPI、8080接口或RGB接口与ILI9806G进行通讯，从而访问它的控制寄存器(CR)、地址计数器(AC)、及GRAM。
在GRAM的上侧还有一个LED控制器(LED Controller)。LCD为非发光性的显示装置，它需要借助背光源才能达到显示功能，LED控制器就是用来控制液晶屏中的LED背光源。

## Slide 8
LCD—液晶显示
液晶屏的信号线及8080时序
ILI9806G控制器根据自身的IM[3:0]信号线电平决定它与MCU的通讯方式，它本身支持SPI及8080通讯方式，本示例中液晶屏的ILI9806G控制器在出厂前就已经按固定配置好(内部已连接硬件电路)，它被配置为通过8080接口通讯，使用16根数据线的RGB565格式，且背光LED引脚不与ILI9806G相连，而是直接引出到排针供外部控制器控制。内部硬件电路连接完，剩下的其它信号线被引出到FPC排线，最后该排线由PCB底板引出到排针，排针再与实验板上的STM32芯片连接，引出的排针信号线如下图：

## Slide 9
LCD—液晶显示
这些信号线即8080通讯接口，带X的表示低电平有效，STM32通过该接口与ILI9806G芯片进行通讯，实现对液晶屏的控制。通讯的内容主要包括命令和显存数据，显存数据即各个像素点的RGB565内容；命令是指对ILI9806G的控制指令，MCU可通过8080接口发送命令编码控制ILI9806G的工作方式，例如复位指令、设置光标指令、睡眠模式指令等等，具体的指令在《ILI9806G-Data Sheet.pdf》数据手册均有详细说明。

## Slide 10
LCD—液晶显示
信号线 | ILI9806G对应的信号线 | 说明
LCD_DB[15:0] | D[15:0] | 数据信号
LCD_RD | RDX | 读数据信号，低电平有效
LCD_RS | D/CX | 数据/命令信号，高电平时，D[15:0]表示的是数据(RGB像素数据或命令数据)，低电平时D[15:0]表示控制命令
LCD_RESET | RESX | 复位信号，低电平有效
LCD_WR | WRX | 写数据信号，低电平有效
LCD_CS | CSX | 片选信号，低电平有效
LCD_BK | - | 背光信号，低电平点亮
GPIO23 | - | 空引脚，不需要连接
RST | 与触摸IC相连 | 触摸IC的复位引脚
INT | 与触摸IC相连 | 触摸IC的中断信号引脚
SCL | 与触摸IC相连 | 触摸IC的IIC总线的时钟信号
SDA | 与触摸IC相连 | 触摸IC的IIC总线的数据信号

## Slide 11
LCD—液晶显示
向ILI9806写命令的时序图：

## Slide 12
LCD—液晶显示
写命令时序由片选信号CSX拉低开始，对数据/命令选择信号线D/CX也置低电平表示写入的是命令地址(可理解为命令编码，如软件复位命令：0x01)，以写信号WRX为低，读信号RDX为高表示数据传输方向为写入，同时，在数据线D[23:0](或D[15:0])输出命令地址，在第二个传输阶段传送的是命令的参数，所以D/CX要置高电平，表示写入的是命令数据，命令数据是某些指令带有的参数，如复位指令编码为0x01，它后面可以带一个参数，该参数表示多少秒后复位(实际的复位命令不含参数，此处只是为了讲解指令编码与参数的区别)。
当需要把像素数据写入GRAM时，过程很类似，把片选信号CSX拉低后，再把数据/命令选择信号线D/CX置为高电平，这时由D[23:0]传输的数据则会被ILI9806G保存至它的GRAM中。

## Slide 13
THANKS
零死角玩转STM32
论坛： www.firebbs.cn
淘宝：fire-stm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺