## Slide 1
SDIO—SD卡读写测试
零死角玩转STM32
淘宝：firestm32.taobao.com
论坛： www.firebbs.cn
扫描进入淘宝店铺

## Slide 2
主讲内容
01
SDIO协议简介
03
SD卡的操作模式及切换
04
STM32的SDIO接口说明
02
SDIO命令及响应
05
STM32的SDIO结构体
06
实验：SDIO—SD卡读写测试

## Slide 3
SDIO—SD卡读写测试
SDIO命令
SD命令由主机发出，以广播命令和寻址命令为例，广播命令是针对与SD主机总线连接的所有从设备发送的，寻址命令是指定某个地址设备进行命令传输。
1.命令格式
SD命令格式固定为48bit，都是通过CMD线连续传输的，数据线不参与。

## Slide 4
SDIO—SD卡读写测试
SD命令的组成如下：
起始位和终止位：命令的主体包含在起始位与终止位之间，它们都只包含一个数据位，起始位为0，终止位为1。
传输标志：用于区分传输方向，该位为1时表示命令，方向为主机传输到SD卡，该位为0时表示响应，方向为SD卡传输到主机。
命令主体内容：命令主体内容包括命令、地址信息/参数和CRC校验三个部分。
1.命令格式

## Slide 5
SDIO—SD卡读写测试
命令主体内容包括命令、地址信息/参数和CRC校验三个部分。
命令号：它固定占用6bit，所以总共有64个命令(代号：CMD0~CMD63)，每个命令都有特定的用途，部分命令不适用于SD卡操作，只是专门用于MMC卡或者SD I/O卡。
地址/参数：每个命令有32bit地址信息/参数用于命令附加内容，例如，广播命令没有地址信息，这32bit用于指定参数，而寻址命令这32bit用于指定目标SD卡的地址。
CRC7校验：长度为7bit的校验位用于验证命令传输内容正确性，如果发生外部干扰导致传输数据个别位状态改变将导致校准失败，也意味着命令传输失败，SD卡不执行命令。
1.命令格式

## Slide 6
SDIO—SD卡读写测试
SD命令有4种类型：
无响应广播命令(bc)，发送到所有卡，不返回任务响应；
带响应广播命令(bcr)，发送到所有卡，同时接收来自所有卡响应；
寻址命令(ac)，发送到选定卡，DAT线无数据传输；
寻址数据传输命令(adtc)，发送到选定卡，DAT线有数据传输。
2. 命令类型
另外，SD卡主机模块系统旨在为各种应用程序类型提供一个标准接口。在此环境中，需要有特定的客户/应用程序功能。为实现这些功能，在标准中定义了两种类型的通用命令：特定应用命令(ACMD)和常规命令(GEN_CMD)。要使用SD卡制造商特定的ACMD命令如ACMD6，需要在发送该命令之前无发送CMD55命令，告知SD卡接下来的命令为特定应用命令。CMD55命令只对紧接的第一个命令有效，SD卡如果检测到CMD55之后的第一条命令为ACMD则执行其特定应用功能，如果检测发现不是ACMD命令，则执行标准命令。

## Slide 7
SDIO—SD卡读写测试
2. 命令描述
下表列出了SD卡部分命令信息，更多详细信息可以参考SD简易规格文件说明，表中填充位和保留位都必须被设置为0。

## Slide 8
SDIO—SD卡读写测试
命令序号 | 类型 | 参数 | 响应 | 缩写 | 描述
基本命令(Class 0) |  |  |  |  | 
CMD0 | bc | [31:0]填充位 | - | GO_IDLE_STATE | 复位所有的卡到idle状态。
CMD2 | bcr | [31:0]填充位 | R2 | ALL_SEND_CID | 通知所有卡通过CMD线返回CID值。
CMD3 | bcr | [31:0]填充位 | R6 | SEND_RELATIVE_ADDR | 通知所有卡发布新RCA。
CMD4 | bc | [31:16]DSR[15:0]填充位 | - | SET_DSR | 编程所有卡的DSR。
CMD7 | ac | [31:16]RCA[15:0]填充位 | R1b | SELECT/DESELECT_CARD | 选择/取消选择RCA地址卡。
CMD8 | bcr | [31:12]保留位[11:8]VHS[7:0]检查模式 | R7 | SEND_IF_COND | 发送SD卡接口条件，包含主机支持的电压信息，并询问卡是否支持。
CMD9 | ac | [31:16]RCA[15:0]填充位 | R2 | SEND_CSD | 选定卡通过CMD线发送CSD内容
CMD10 | ac | [31:16]RCA[15:0]填充位 | R2 | SEND_CID | 选定卡通过CMD线发送CID内容
CMD12 | ac | [31:0]填充位 | R1b | STOP_TRANSMISSION | 强制卡停止传输
CMD13 | ac | [31:16]RCA[15:0]填充位 | R1 | SEND_STATUS | 选定卡通过CMD线发送它状态寄存器
CMD15 | ac | [31:16]RCA[15:0]填充位 | - | GO_INACTIVE_STATE | 使选定卡进入“inactive”状态
面向块的读操作(Class 2) |  |  |  |  | 
CMD16 | ac | [31:0]块长度 | R1 | SET_BLOCK_LEN | 对于标准SD卡，设置块命令的长度，对于SDHC卡块命令长度固定为512字节。
CMD17 | adtc | [31:0]数据地址 | R1 | READ_SINGLE_BLOCK | 对于标准卡，读取SEL_BLOCK_LEN长度字节的块；对于SDHC卡，读取512字节的块。
CMD18 | adtc | [31:0]数据地址 | R1 | READ_MULTIPLE_BLOCK | 连续从SD卡读取数据块，直到被CMD12中断。块长度同CMD17。
面向块的写操作(Class 4) |  |  |  |  | 
CMD24 | adtc | [31:0]数据地址 | R1 | WRITE_BLOCK | 对于标准卡，写入SEL_BLOCK_LEN长度字节的块；对于SDHC卡，写入512字节的块。
CMD25 | adtc | [31:0]数据地址 | R1 | WRITE_MILTIPLE_BLOCK | 连续向SD卡写入数据块，直到被CMD12中断。每块长度同CMD17。
CMD27 | adtc | [31:0]填充位 | R1 | PROGRAM_CSD | 对CSD的可编程位进行编程
擦除命令(Class 5) |  |  |  |  | 
CMD32 | ac | [31:0]数据地址 | R1 | ERASE_WR_BLK_START | 设置擦除的起始块地址
CMD33 | ac | [31:0]数据地址 | R1 | ERASE_WR_BLK_END | 设置擦除的结束块地址
CMD38 | ac | [31:0]填充位 | R1b | ERASE | 擦除预先选定的块
加锁命令(Class 7) |  |  |  |  | 
CMD42 | adtc | [31:0]保留 | R1 | LOCK_UNLOCK | 加锁/解锁SD卡
特定应用命令(Class 8) |  |  |  |  | 
CMD55 | ac | [31:16]RCA[15:0]填充位 | R1 | APP_CMD | 指定下个命令为特定应用命令，不是标准命令
CMD56 | adtc | [31:1]填充位[0]读/写 | R1 | GEN_CMD | 通用命令，或者特定应用命令中，用于传输一个数据块，最低位为1表示读数据，为0表示写数据
SD卡特定应用命令 |  |  |  |  | 
ACMD6 | ac | [31:2]填充位[1:0]总线宽度 | R1 | SET_BUS_WIDTH | 定义数据总线宽度('00'=1bit,'10'=4bit)。
ACMD13 | adtc | [31:0]填充位 | R1 | SD_STATUS | 发送SD状态
ACMD41 | Bcr | [32]保留位[30]HCS(OCR[30]) [29:24]保留位[23:0]VDD电压(OCR[23:0]) | R3 | SD_SEND_OP_COND | 主机要求卡发送它的支持信息(HCS)和OCR寄存器内容。
ACMD51 | adtc | [31:0]填充位 | R1 | SEND_SCR | 读取配置寄存器SCR

## Slide 9
SDIO—SD卡读写测试
响应
响应由SD卡向主机发出，部分命令要求SD卡作出响应，这些响应多用于反馈SD卡的状态。基本特性如下：
SDIO总共有7个响应类型(代号：R1~R7)，其中SD卡没有R4、R5类型响应。特定的命令对应有特定的响应类型，比如当主机发送CMD3命令时，可以得到响应R6。
与命令一样，SD卡的响应也是通过CMD线连续传输的。
根据响应内容大小可以分为短响应和长响应。短响应是48bit长度，只有R2类型是长响应，其长度为136bit。

## Slide 10
SDIO—SD卡读写测试
R1(正常响应命令) |  |  |  |  |  |  |  | 
描述 | 起始位 | 传输位 | 命令号 | 卡状态 |  |  | CRC7 | 终止位
Bit | 47 | 46 | [45:40] | [39:8] |  |  | [7:1] | 0
位宽 | 1 | 1 | 6 | 32 |  |  | 7 | 1
值 | "0" | "0" | x | x |  |  | x | "1"
备注 | 如果有传输到卡的数据，那么在数据线可能有busy信号 |  |  |  |  |  |  | 
R2(CID,CSD寄存器) |  |  |  |  |  |  |  | 
描述 | 起始位 | 传输位 | 保留 | [127:1] |  |  |  | 终止位
Bit | 135 | 134 | [133:128] | 127 |  |  |  | 0
位宽 | 1 | 1 | 6 | x |  |  |  | 1
值 | "0" | "0" | "111111" | CID或者CSD寄存器[127:1]位的值 |  |  |  | "1"
备注 | CID寄存器内容作为CMD2和CMD10响应，CSD寄存器内容作为CMD9响应。 |  |  |  |  |  |  | 
R3(OCR寄存器) |  |  |  |  |  |  |  | 
描述 | 起始位 | 传输位 | 保留 | OCR寄存器 |  |  | 保留 | 终止位
Bit | 47 | 46 | [45:40] | [39:8] |  |  | [7:1] | 0
位宽 | 1 | 1 | 6 | 32 |  |  | 7 | 1
值 | "0" | "0" | "111111" | x |  |  | "1111111" | "1"
备注 | OCR寄存器的值作为ACMD41的响应 |  |  |  |  |  |  | 
R6(发布的RCA寄存器响应) |  |  |  |  |  |  |  | 
描述 | 起始位 | 传输位 | CMD3 | RCA寄存器 | 卡状态位 |  | CRC7 | 终止位
Bit | 47 | 46 | [45:40] | [39:8] |  |  | [7:1] | 0
位宽 | 1 | 1 | 6 | 16 | 16 |  | 7 | 1
值 | "0" | "0" | "000011" | x | x |  | x | "1"
备注 | 专用于命令CMD3的响应 |  |  |  |  |  |  | 
R7(发布的RCA寄存器响应) |  |  |  |  |  |  |  | 
描述 | 起始位 | 传输位 | CMD8 | 保留 | 接收电压 | 检测模式 | CRC7 | 终止位
Bit | 47 | 46 | [45:40] | [39:20] | [19:16] | [15:8] | [7:1] | 0
位宽 | 1 | 1 | 6 | 20 | 4 | 8 | 7 | 1
值 | "0" | "0" | "001000" | "00000h" | x | x | x | "1"
备注 | 专用于命令CMD8的响应,返回卡支持电压范围和检测模式 |  |  |  |  |  |  | 
各个类型响应具体情况如下表：

## Slide 11
THANKS
零死角玩转STM32
论坛： www.firebbs.cn
淘宝：firestm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺