## Slide 1
模拟数字转换器
零死角玩转STM32—M4系列
淘宝：firestm32.taobao.com
野火论坛： www.firebbs.cn

## Slide 2
主讲内容
参考资料:《零死角玩转STM32》
“ADC—电压采集”章节
01
ADC初始化结构体讲解

## Slide 3
ADC初始化结构体
ADC_InitTypeDef

## Slide 4
ADC初始化结构体
ADC_Resolution：配置 ADC 的分辨率，可选的分辨率有 12 位、 10 位、 8 位和 6 位。ADC_CR1:RES[1:0]
ScanConvMode：配置是否使用扫描模式，单通道 DISABLE，多通道 ENABLE。 ADC_CR1:SCAN
ADC_ContinuousConvMode：配置连续转换还是单次转换。ADC_CR1：CONT

## Slide 5
ADC初始化结构体
ADC_ExternalTrigConvEdge：外部触发极性选择，如果使用外部触发，可以选择触发的极性，可选有禁止触发检测、上升沿触发检测、下降沿触发检测以及上升沿和下降沿均 可触发检测。 ADC_CR2：EXTEN/ JEXTEN
ADC_ExternalTrigConv：外部触发选择，实际上，我们一般使用软件自动触发。ADC_CR2：EXTSEL[3:0] / JEXTSEL[3:0]

## Slide 6
ADC初始化结构体
ADC_DataAlign：转换结果数据对齐模式，可选 ADC_DataAlign_Right 或者 ADC_DataAlign_Left。ADC_CR2:ALIGN
ADC_NbrOfChannel： AD 转换通道数目。ADC_SQR1 :L[3:0]/ADC_JSQR:JL[1:0]

## Slide 7
ADC初始化结构体
ADC_CommonInitTypeDef

## Slide 8
ADC初始化结构体
ADC_Mode： ADC模工作式选择，有独立模式、双重模式以及三重模式。ADC_CCR:MULTI
ADC_Prescaler： ADC 时钟分频系数选择， ADC 时钟是有 PCLK2 分频而来，分频系数决定 ADC 时钟频率，可选的分频系数为 2、 4、 6 和 8。 ADC 最大时钟配置为 36MHz。ADC_CCR:ADCPRE

## Slide 9
ADC初始化结构体
ADC_DMAAccessMode： DMA 模式设置，只有在双重或者三重模式才需要设置，可以设置三种模式，具体可参考参考手册11.9章节的说明。ADC_CCR:DMA
ADC_TwoSamplingDelay： 2 个采样阶段之间的延迟，仅适用于双重或三重交错模式。ADC_CCR:DELAY

## Slide 10
编程时需要用到的固件库函数
1-配置规则通道的转换顺序
ADC_RegularChannelConfig
(ADC_TypeDef* ADCx, // 使用哪个ADC
uint8_t ADC_Channel, // 使用哪个通道
uint8_t Rank, // 通道的转换顺序
uint8_t ADC_SampleTime) // 采样时间

## Slide 11
编程时需要用到的固件库函数
2-使能ADC
ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
ADC_CR2:ADON
3-软件触发转换
ADC_SoftwareStartConv(ADC_TypeDef* ADCx)
ADC_CR2:SWSTART

## Slide 12
编程时需要用到的固件库函数
4-单重ADC DMA 请求
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
ADC_CR2:DDS
ADC_DMACmd(RHEOSTAT_ADC, ENABLE);
ADC_CR2:DMA

## Slide 13
编程时需要用到的固件库函数
5-多重ADC DMA 请求
ADC_MultiModeDMARequestAfterLastTransferCmd(FunctionalState NewState)
ADC_CCR:DDS，ADC_CCR:DMA

## Slide 14
THANKS
零死角玩转STM32—M4系列
论坛： www.chuxue123.com
淘宝：firestm32.taobao.com
扫描进入淘宝店铺